更安靜、更強壯、更快裝配管線：適用於中小尺寸的新 igus 標準拖鏈

E2.1 系列將噪音降低 10 dB，將裝配時間減少 50%

之前僅提供較少規格的新 E2.1 系列拖鏈現已成為 igus 的標準系列。新系列的特點是使用壽命長、運轉非常安靜，並且幾秒鐘內即可輕鬆填充。這可為用戶節省 50% 的安裝時間。同時，用於中負載的新型拖鏈系列可滿足機器的需求。在未來，用戶將能夠從 850 多種替代方案中選擇理想的開放式或全閉式拖鏈，並可靠引導電纜。

更多的內部空間、易於填充和裝配以及長使用壽命只是 igus 的 E2.1 系列的部分優勢。新一代的兩件式拖鏈是為了改進之前的 E2/000 系列而開發。之前的系列在超過 15 年的時間裡證明了自身的價值。E2.1 系列可從拖鏈側面或頂部非常快的填充——沿內半徑或外半徑皆可，只需使用開啟工具或螺絲起子。這樣，1 公尺長的拖鏈可以在 2 秒內打開。憑藉這些功能，E2.1 非常適用於一般工程、木工和金屬加工行業以及工具機製造。除了 10、15 和 26 mm的內部高度外，用戶還可以選擇 38 和 48 mm的內部高度。igus 拖鏈部門負責人 Jörg Ottersbach 表示：“到今年年底，客戶將有機會從 850 多種不同拖鏈組合中找出最適合自己的解決方案。Motek 上已有超過 250 種這樣的選擇。”

採用創新的制動設計，運轉安靜

新款 E2.1 的一大設計特點是鏈節上獨特造型的制動器。這樣可確保拖鏈靜音運轉，而且震動和噪音更低。與上一代產品相比，這種創新的制動器設計可將噪音降低 10 dB。E2.1 系列比市場上的同類拖鏈安靜多達 15 dB。在占地 2,750 平方公尺的 igus 測試實驗室的隔聲室內，以 2 公尺/秒的速度進行的測試證明了這一點。

由於最大的靈活性，可定制供能

此外，拖鏈具有優化的內部空間，與 E2/000 相比，它在相同的外部高度下提供更多的空間。針對拖鏈的內部設計，igus 還提供完整的內部分隔系列（包括圓滑型的超薄分隔片），進而延長軟管和電纜的使用壽命。內部分隔裝置與超薄分隔片的裝配速度比以前的解決方案快 50%，因此可確保更快的組裝。對於側躺式應用，固定式分隔片可確保隔板位置。通過選配耐彎曲的 chainflex 電纜和接頭，E2.1 可作為完整的即插即用能源解決方案。除 E2.1 產品系列外，這些拖鏈也可供應 R2.1 系列的全閉式拖鏈，具有與 E2.1 相同的設計特性。E2.1 還配備了QR code。它直接整合到拖鏈中，為機器製造商提供有關拖鏈的線上資訊，包括裝配說明，或如何識別和訂購備件，只需使用智慧手機或平板電腦快速掃描即可。

圖片說明：

圖片 PM6118-1

有五種尺寸可供選擇：採用創新制動器設計的 igus E2.1 比其前代產品安靜 10 dB。（來源：igus GmbH）

軸承… 自潤軸承… 免上油軸承… 自潤襯套… 自潤軸襯套… 培林… 華司… 乾式自潤軸承… 乾式科技軸承… 取代粉末冶金軸承… 取代金屬DU軸承… 取代滾針軸承… 滾珠軸承…  自潤滾珠軸承… 魚眼軸承… 軸承座… 自潤軸承座… 萬向軸承… 滑軌… 線軌… 乾式科技滑軌… 乾式滑軌… 乾式線軌… 自潤滑軌… 自潤線軌… 導軌… 免上油滑軌… 直線滑軌... 滑動軸承… 自潤滑動軸承… 螺桿… 拖鏈...動態拖鏈...電線保護...方形護管...游動護管...伸縮護套...塑鋼鍊條...伸縮護蓋...高柔性電纜...電線...電纜...螺旋電線...耐折電線...耐撓曲線...耐移動電纜...耐油線...耐屈尺...耐彎曲電纜...